Информационное сообщение

о принятии заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения в отношении объектов системы теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Кринично-Лугское сельское поселение», на условиях, определенных в предложении о заключении концессионного соглашения

Состав и описание

объекта Соглашения и иного имущества

- Объект теплоснабжения – газовая котельная Карташевского СК, расположенная по адресу: Ростовская область, Куйбышевский район, х. Карташево, ул. Калинина, 18а.

Котельная (комната № 11) площадью 4,8 кв.м, располагается в здании сельского клуба с кадастровым номером 61:19:0020401:232, а также иное имущество, предназначенное для использования по общему назначению с ним:

| Наименование оборудования | Год выпуска | Срок службы | Отработано по состоянию на 2022 год, лет | Общий износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котёл марки КСГВ-25 | 1996 | 15 | 26 | 100 |
| Счетчик газа Вектор G 2,5Tе | 2020 | 25 | 2 | 8 |

Потребителем тепловой энергии от котельной является здание сельского клуба.

Технико-экономические показатели:

- установленная мощность – 0,0215 Гкал/ч;

- присоединенная нагрузка – 0,0215 Гкал/ч;

- удельный расход топлива –  170 кг у.т./Гкал;

- расчетная годовая выработка тепла – 48,81 Гкал;

- расчетный годовой отпуск тепла потребителям 46,93Гкал;

- годовой расход топлива:

- натурального – 7,2 тыс. м3;

- условного – 8,3 т.у.т

7) годовой расход электроэнергии  0 кВтч;

8) годовой расход воды   1 м3.

- Объект теплоснабжения – Газовая котельная Кринично-Лугского Дома Культуры, расположенная по адресу: 346942, Ростовская область, Куйбышевский район, х. Кринично-Лугский, ул.Советская, 2а.

Отдельно стоящее здание с кадастровым номером 61:19:0020101:539 площадью 15 кв.м., а также иное имущество, предназначенное для использования по общему назначению с ним:

| Наименование оборудования | Год выпуска | Срок службы | Отработано по состоянию на 2022 год, лет | Общий износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая сеть, ду 32, в однотрубном исчислении 50 м подземная | 2008 | 15 | 14 | 93 |
| Котел марки "Хопер-80" | 2007 | 15 | 15 | 100 |
| Котел марки "Хопер-80" | 2007 | 15 | 15 | 100 |
| Счетчик газа ВК G 16 | 2017 | 25 | 5 | 20 |
| Подпитывающий насос Grundfos UPSD 32-120F | 2008 | 10 | 14 | 100 |
| Циркуляционный насос Grundfos 25-80 | 2008 | 10 | 14 | 100 |

Потребителем тепловой энергии от котельной является здание Дома культуры.

Технико-экономические показатели:

- установленная необходимая мощность – 0,138 Гкал/ч;

- присоединенная нагрузка – 0,104 Гкал/ч;

- удельный расход топлива –   170,0 кг у.т./Гкал;

- расчетная годовая выработка тепла – 205,61 Гкал;

- расчетный годовой отпуск тепла потребителям 197,7 Гкал;

- годовой расход топлива:

- натурального –30,1 тыс. м3;

- условного –34,9 т.у.т

- годовой расход электроэнергии  1600 кВтч;

- годовой расход воды   5 м3.

- Объект теплоснабжения – Газовая котельная Ново-Надеждинского Дома Культуры, расположенная по адресу: 346945, Ростовская область, Куйбышевский район, х. Новая Надежда, ул. Юбилейная, 26.

Отдельно стоящее здание с кадастровым номером 61:19:0060101:1077 площадью 8,2 кв.м., а также иное имущество, предназначенное для использования по общему назначению с ним:

| Наименование оборудования | Год выпуска | Срок службы | Отработано по состоянию на 2022 год, лет | Общий износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая сеть, ду 76, в однотрубном исчислении 4 м подземная, 4 м надземная | 1999 | 25 | 23 | 92 |
| Котел марки "КЧМ-5" 9сек. | 1999 | 25 | 23 | 92 |
| Котел марки "КЧМ-5" 9сек. | 1999 | 25 | 23 | 92 |
| Счетчик газа ВК G 16 | 2020 | 25 | 2 | 8 |
| Циркуляционный насос Grundfos UPS 60-180F | 2008 | 10 | 14 | 100 |
| Циркуляционный насос Grundfos IPL 50-125-132 | 1999 | 10 | 23 | 100 |

Потребителем тепловой энергии от котельной является здания Дома Культуры.

Технико-экономические показатели:

- установленная мощность – 0,165 Гкал/ч;

- присоединенная нагрузка – 0,165 Гкал/ч;

- удельный расход топлива –   170 кг у.т./Гкал;

- расчетная годовая выработка тепла – 362,60 Гкал;

- расчетный годовой отпуск тепла потребителям 349,64 Гкал;

- годовой расход топлива:

- натурального – 53,14 тыс. м3;

- условного – 61,64 т.у.т

- годовой расход электроэнергии  5000 кВтч;

- годовой расход воды  5 м3.

- Объект теплоснабжения – Газовая котельная Миллеровского СК, расположенная по адресу: 346943, Ростовская область, Куйбышевский район, с. Миллерово, ул. Ярового, 30.

Котельная расположена в здании сельского клуба с кадастровым номером 61:19:0040101:47  комната литер «В» площадью  12,6 кв.м., а также иное имущество, предназначенное для использования по общему назначению с ним:

| Наименование оборудования | Год выпуска | Срок службы | Отработано по состоянию на 2022 год, лет | Общий износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котел марки АОГВ-93Н. | 2012 | 15 | 10 | 67 |
| Котел марки АОГВ-93Н | 2012 | 15 | 10 | 67 |
| Счетчик газа ВК G 16 | 2017 | 25 | 5 | 20 |
| циркуляционный Grundfos 40-120F | 2013 | 10 | 9 | 90 |
| циркуляционный Grundfos 40-120F | 2013 | 10 | 9 | 90 |
| подпиточный Wilo PB 088-ЕА | 2013 | 10 | 9 | 90 |

Потребителем тепловой энергии от котельной является здание сельского клуба.

Технико-экономические показатели:

- установленная мощность – 0,16 Гкал/ч;

- присоединенная нагрузка – 0,076Гкал/ч;

- удельный расход топлива –   180 кг у.т./Гкал;

- расчетная годовая выработка тепла – 153,98 Гкал;

- расчетный годовой отпуск тепла потребителям 148,06 Гкал;

- годовой расход топлива:

- натурального – 23,9 тыс. м3;

- условного – 27,7 т.у.т

7) годовой расход электроэнергии  2000 кВтч;

8) годовой расход воды 3 м3.

- Объект теплоснабжения – Газовая котельная Русско-Лютинского СК, расположенная по адресу: 346942, Ростовская область, Куйбышевский район, х. Русско-Лютино, ул. Социалистическая, 18-б.

Котельная расположена в здании сельского клуба с кадастровым номером 61:19:0020601:200 комната литер «В» площадью  12,1 кв.м., а также иное имущество, предназначенное для использования по общему назначению с ним:

| Наименование оборудования | Год выпуска | Срок службы | Отработано по состоянию на 2022 год, лет | Общий износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котел марки АТОН АОГВД -30Е | 2013 | 15 | 9 | 60 |
| Счетчик газа Вектор –Те GSM G 2,5 | 2022 | 25 | 0 | 0 |
| циркуляционный насос | 2022 | 10 | 0 | 0 |

Потребителем тепловой энергии от котельной является здание сельского клуба.

Технико-экономические показатели:

- установленная мощность –0,026 Гкал/ч;

- присоединенная нагрузка – 0,026 Гкал/ч;

- удельный расход топлива –   170 кг у.т./Гкал;

- расчетная годовая выработка тепла – 52,69 Гкал;

- расчетный годовой отпуск тепла потребителям 50,66 Гкал;

- годовой расход топлива:

- натурального – 7,72 тыс. м3;

- условного – 8,96 т.у.т

7) годовой расход электроэнергии  800 кВтч;

8) годовой расход воды  2 м3.

- Объект теплоснабжения – Газовая котельная Зайцевского СК, расположенная по адресу: 346942, Ростовская область, Куйбышевский район, х. Зайцево, ул. Советская, 3-а.

Котельная расположена в здании сельского клуба с кадастровым номером 61:19:0020301:182  комната литер «В» площадью  5,4 кв.м., а также иное имущество, предназначенное для использования по общему назначению с ним:

| Наименование оборудования | Год выпуска | Срок службы | Отработано по состоянию на 2022 год, лет | Общий износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котел марки АОГВ -25Н | 2013 | 15 | 9 | 60 |
| Котел марки АОГВ -25Н | 2013 | 15 | 9 | 60 |
| подпиточный Wilo PB 088-ЕА | 2013 | 10 | 9 | 90 |
| Счетчик газа VT-Вектор Т G 4 | 2017 | 25 | 5 | 20 |
| циркуляционный Grundfos UPS 25-80 | 2013 | 10 | 9 | 90 |
| циркуляционный Grundfos UPS 25-80 | 2013 | 10 | 9 | 90 |

Потребителем тепловой энергии от котельной является Дома Культуры.

Технико-экономические показатели:

- установленная мощность – 0,043Гкал/ч;

- присоединенная нагрузка – 0,0211 Гкал/ч;

- удельный расход топлива –   180 кг у.т./Гкал;

- расчетная годовая выработка тепла – 43,09 Гкал;

- расчетный годовой отпуск тепла потребителям 41,43Гкал;

- годовой расход топлива:

- натурального – 6,69 тыс. м3;

- условного – 7,76 т.у.т

7) годовой расход электроэнергии  1600 кВтч;

8) годовой расход воды  3 м3.

- Объект теплоснабжения – Газовая котельная Каменно-Тузловского СК, расположенная по адресу: 346945, Ростовская область, Куйбышевский район, с. Каменно-Тузловка, ул. Социалистическая, 18.

Котельная расположена в здании сельского клуба с кадастровым номером 61:19:0060201:106  комната литер «В» площадью  11,8 кв.м., а также иное имущество, предназначенное для использования по общему назначению с ним:

| Наименование оборудования | Год выпуска | Срок службы | Отработано по состоянию на 2022 год, лет | Общий износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котел марки АОГВ-30Н | 2008 | 15 | 14 | 93 |
| Котел марки АОГВ-30Н | 2008 | 15 | 14 | 93 |
| Счетчик газа VT-Вектор G 6Т | 2015 | 25 | 7 | 28 |
| циркуляционный Grundfos UPS 25-80 | 2013 | 10 | 9 | 90 |
| циркуляционный Grundfos UPS 25-80 | 2013 | 10 | 9 | 90 |
| циркуляционный Wilo RL 30/6,5 | 2013 | 10 | 9 | 90 |

Потребителем тепловой энергии от котельной является Дома Культуры.

Технико-экономические показатели:

- установленная мощность – 0,0516 Гкал/ч;

- присоединенная нагрузка – 0,0243 Гкал/ч;

- удельный расход топлива –   200 кг у.т./Гкал;

- расчетная годовая выработка тепла – 49,63 Гкал;

- расчетный годовой отпуск тепла потребителям 47,72 Гкал;

- годовой расход топлива:

- натурального – 8,56 тыс. м3;

- условного – 9,92 т.у.т

7) годовой расход электроэнергии  1600 кВтч;

8) годовой расход воды  3 м3.

от ООО "Ростовтеплоэнерго", сообщает:

- О принятии заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, определенных в предложении о заключении концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявленным п. 4.1.  статьи  37 Федерального закона от 21.07.2005г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях) к лицу, выступающему с инициативой заключения концессионного соглашения;

- Концедент – Муниципальное образование «Кринично-Лугское сельское поселение» от имени которого выступает Администрация Кринично-Лугского сельского поселения.

Расположенная по адресу: 346942, Ростовская область, Куйбышевский район, х. Кринично-Лугский, ул. Советская, 5а, т. 8(86348)35-4-88, адрес электронной почты – admkrlsp2006@mail.ru.

Порядок и место предоставления заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения в отношении объектов концессионного соглашения:

- Заявки от лиц, отвечающих требованиям ст. 4.1. Федерального закона  от 21.07.2005г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», предоставляются в Администрацию Кринично-Лугского сельского поселения, по адресу: 346942, Ростовская область, Куйбышевский район, х. Кринично-Лугский, ул. Советская, 5а .

График приема: ежедневно кроме субботы и воскресенья и праздничных дней, понедельник- пятница – с 08.00 до 16.00,  обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00.   Начало приема заявок: 07.02.2023г. 08:00

Окончание приема заявок: 23.03.2023г. 16:00

Подведение итогов: 27.03.2023г. 14.00

Предложение о заключении концессионного соглашения размещено на официальном сайте: www.torgi.gov.ru.