РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИНИЧНО-ЛУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2021                      х.Кринично-Лугский                         №  100

О внесении изменений в постановление администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 4.08.2017 №115 «Об утверждении  нормативов градостроительного проектирования Кринично-Лугского сельского поселения»

В соответствии с положение Федерального закона от 05.05.2014  №131-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», во исполнения Перечня поручений Президента Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 10.10.2019 года (№ ПР-2397 от 22.11.2019 г.), в соответствии с требования градостроительного и земельного законодательства, в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести следующие изменения в  постановление администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 4.08.2017 №115 «Об утверждении  нормативов градостроительного проектирования Кринично-Лугского сельского поселения»:

1.1.дополнить раздел 9 «Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий зон инженерной инфраструктуры

«9.24. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования велосипедных дорожек вдоль автомобильных дорог

| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |
| Интенсивность движения, при которой следует предусматривать велосипедные дорожки | Интенсивность движения автомобилей – не менее 4000приведенных ед./сут. Интенсивность движения велосипедов или мопедов (водном направлении) – 200 велосипедов (мопедов) и более за 30 мин при самом интенсивном движении или1000 единиц в сутки |
| Размещение велосипедных дорожек | Велосипедные дорожки располагают на придорожной полосе (по согласованию с землепользователями), как правило, на самостоятельном земляном полотне, у 10 подошвы насыпей или за пределами откосов выемок, а также на специально устраиваемых бермах (в исключительных случаях – на расстоянии не менее 1 мот кромки проезжей части). В стесненных условиях и на подходах к мостовым сооружениям допускается устраивать на обочине. При этом обочины следует отделять от проезжей части бордюром, расположенным за укрепленной (краевой)полосой, а дорожки располагать на расстоянии не менее 0,75 м от вертикальной грани бордюра. |

9.25. Предельные значения расчетных показателей градостроительного проектирования велосипедных дорожек вдоль автомобильных дорог

| Наименование показателей | Минимальные расчетные показатели |
| --- | --- |
|  | при новом строительстве | благоустройстве и в стесненных условиях |
| Расчетная скорость движения, км/ч |  |  |
| Ширина проезжей части, м, для движения: - однополосного одностороннего - двухполосного одностороннего - двухполосного со встречным движением | 1,0 1,75 2,50 | 0,75 1,50 2,00 |
| Велопешеходная дорожка: - с разделением обоих видов движения - без разделения обоих видов движения | 4,001 2,503 | 3,252 2,004 |
| Велосипедная полоса | 1,20 | 0,90 |
| Ширина обочин велосипедной дорожки, м | 0,5 | 0,5 |
| Наименьший радиус кривых в плане, м: - при отсутствии виража - при устройстве виража | 50 20 | 15 10 |
| Наименьший радиус вертикальных кривых, м: - Выпуклых - Вогнутых | 500 150 | 400 100 |
| Наибольший продольный уклон, %о | 60 | 70 |
| Поперечный уклон проезжей части, %о | 20 | 20 |
| Уклон виража, ‰, при радиусе: - 10 - 20 м - 20 - 50 м - 50 - 100 м | Более 40 30 20 | 30 20 15-20 |
| Габарит по высоте, м | 2,50 | 2,25 |
| Минимальное расстояние до бокового препятствия, м | 0,50 | 0,50 |

1 Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной 2,5 м.

2 Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной 1,75 м.

3 При интенсивности движения не более 30 вел./ч и 15 пеш./ч.

4 При интенсивности движения не более 30 вел./ч и 50 пеш./ч.»

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Кринично-Лугского сельского поселения

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кринично-Лугского

сельского поселения                                                   Р.А. Юнда

Постановление вносит:

ведущий специалист по вопросам

жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства